Flächenbefestigung mit Klinkerpflaster

Titel: LV-4-Einfahrten

Baumaßnahme:

Bauherr:

Bauleitung:

Sachbearbeiter:

Für das in der Baumaßnahme geplante Klinkerpflaster gelten die allgemein anerkannten fachlichen Regeln für die Ausführung von Klinkerpflaster sowie die Ausführungsregeln nach den Vorbemerkungen auf der Basis der ZTV Pflaster und des „Merkblattes für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen – Teil 1 (M FP 1)“ der FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Köln.

Zur Verwendung kommen Pflasterklinker nach DIN 18503 mit Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB in den verschiedenen Formaten und Farben gemäß nachstehender Leistungsbeschreibung.

Es gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), insbesondere die

    - ATV DIN 18299

    - ATV DIN 18318.

Bei der Ausführung der Bauarbeiten sind folgende zusätzliche Technische Vertragsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung anzuwenden:

    - ZTV E-StB

    - ZTV Ew-StB

    - ZTV SoB-StB

    - ZTV Asphalt-StB

    - ZTV Pflaster-StB

Die Schichtdicken bzw. der erforderliche frostsichere Oberbau sind gemäß den RStO 01 zu ermitteln und herzustellen.

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EP | GP |
| 1 | …. m² | Schottertragschicht für Einfahrten, Dicke: …….….. cm, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/45 mm, Verformungsmodul Ev2 mindestens …… MN/m². #Kann man hier nicht einen Wert vorgeben?# |  |  |
| 1 a | …. m² | Schottertragschicht wie vor als 2. Tragschicht oder als Tragschicht für Einfahrten, Dicke: ……….. cm, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/32 mm, Verformungsmodul Ev2 mindestens …… MN/m². |  |  |
| 2 | …. m² | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern nach DIN 18503 mit DIN EN 1344 – R1, FP100, A3, T4 entsprechend den Anforderungen der TL Pflaster-StB, Sortenbezeichnung: ............................................ Herstellerwerk: .................................................... Format: .............. x .................. x ................. mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase*, flach verlegt in Einfahrten bzw. verkehrsbelasteten Hofflächen, im Ellenbogenverband*, rechtwinklig zur Einfahrtachse* / diagonal zur Einfahrtachse* (auch Fischgrätverband), Herstellung der Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm */ 0/8 mm*, Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt. Bettungsmaterial muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen. Dicke der Bettung im verdichteten Zustand 3 cm bis 5 cm. Die Bettung muss über die gesamte Fläche gleichmäßig dick sein. Unebenheiten der Tragschicht dürfen nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden, Herstellung der Fugenfüllung mit Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt. Material muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen. Fugenbreite von 3 mm bis 5 mm. Fugenmaterial einfegen, ggf. unter begrenzter Wasserzugabe einschlämmen. Überschüssiges Fugenmaterial vollständig beseitigen. Abrütteln der Pflasterdecke bis zur Standfestigkeit mit Rüttelplatte und Kunststoffschürze. Fugen nochmals vollständig füllen, Fugenschluss mit einer feinkornreichen Gesteinskörnung 0/2 mm durch Einfegen und Einschlämmen herstellen. |  |  |
| 2 a | …. m² | Pflasterdecke aus Verbund-Pflasterklinkern wie vor, jedoch in Einfahrten, befahrenen Hofflächen, bzw. beruhigten Zonen, Form: Fischform* / S-Form* / TT-Form* Format: .............. x .................. x ................. mm Farbe: ........................................., Herstellerwerk: .................................................... mit Fase* / ohne Fase*, verlegt im Läuferverband quer Fugenbreite von 3 mm bis 5mm. Dicke der Bettung im verdichteten Zustand 3 cm bis 5cm. Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus Material gemäß TL Pflaster-StB Verdichten/Verfugen wie vor. |  |  |
| 2 b | …. m² | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern wie vor, jedoch im Quadratformat, für Hofflächen bzw. verkehrsberuhigte Zonen Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Format: .............. x .................. x ................. mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Läuferverband quer Fugenbreite = … mm. Dicke der Bettung im verdichteten Zustand 3 cm bis 5 cm. Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus Material gemäß TL Pflaster-StB Verdichten/Verfugen wie vor. |  |  |
| 2 c | …. m² | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern wie vor, im Quadratformat, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Format: .............. x .................. x ................. mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Läuferverband quer Fugenbreite 3mm bis 5mm. Dicke der Bettung im verdichteten Zustand 3 cm bos 5 cm. Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus Material gemäß TL Pflaster-StB Verdichten/Verfugen wie vor. |  |  |
| 2 d | …. m² | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern wie vor, jedoch im Rechteckformat, für Flächen wie vor, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Format: .............. x .................. x ................. mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Läuferverband quer Fugenbreite = … mm. Dicke der Bettung im verdichteten Zustand … cm. Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus Material gemäß TL Pflaster-StB Verdichten/Verfugen wie vor. |  |  |
| 2 e | …. m² | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern wie vor, im Rechteck- oder Quadratformat, für besondere Flächen bzw. beruhigte Zonen, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Format: .............. x .................. x ................. mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit ca. 8 bis 10 mm dicker Fuge im „Schneiderverband“, Gesteinskörnungen für Bettung aus Material gemäß TL Pflaster-StB. Verdichten wie vor. Die Fugen jedoch nachträglich verfugen mit Spezialmörtel System: ......................................., einschließlich Verbesserung der Tragfähigkeit der Unterlage durch: ........................................... |  |  |
| 2 f | …. m² | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern wie vor, jedoch in Einfahrten mit höherer Verkehrsbelastung und bei teilweise spurfahrendem Verkehr aus hochkant verlegten Pflasterklinkern, Format: .............. x .................. x ................. mm Pflasterklinker mit Fase* / ohne Fase*, Sichtflächen normal* / geschält verlegen im ………..............................–Verband nach Angabe, rechtwinklig zur Straßenachse einschließlich der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine als Teilstücke mittels Nassschneidegerät geschnitten. Fugenbreite 3 mm bis 5 mm. Dicke der Bettung im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm. Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus Material gemäß TL Pflaster-StB Verdichten/Verfugen wie vor. |  |  |
| 2 g | …. m² | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern wie vor, jedoch mit Zugabe von Trasszement im Bettungsmaterial als Zulage. |  |  |
| 3 | …. m² | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern nach DIN 18503 mit DIN EN 1344 – R1, FP100, A3, T4 entsprechend den Anforderungen der TL Pflaster-StB, in Sonderbauweise auf besondere Veranlassung herstellen: Voraussetzung: Verformungsmodul auf der Unterlage (OK Tragschicht) Ev2 ( 180 MN/m². (Bauklasse II RStO) Sortenbezeichnung: ............................................ Herstellerwerk: .................................................... Format: .............. x .................. x ................. mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase*, flach verlegt mit Fuge, in erdfeuchtem Spezial-Bettungsmörtel, geliefert als Werktrockenmörtel,. nach dem System ............................................. oder gleichwertig, Druckfestigkeit mindestens 25 N/mm², höhengerecht und hammerfest im Verband nach Angabe, verlegen / versetzen. Dicke des Mörtelbettes … cm im verdichteten Zustand. Fugenbreite 8 bis 10 mm. Pflasterfläche mit Feuchtigkeit gut nachbehandeln. Die Rest-Fugenhöhe ist nach Angabe des Herstellers des Fugen- und Bettungsmörtels zu schließen. Die Pflasterfläche ist anschließend zu reinigen. Ausführung nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers. Der Bettungsmörtel muss wasserdurchlässig (kf > 10-5 m/s) sein. |  |  |
| 4 | …. lfdm | Bordeinfassung als Tiefbord aus Pflasterklinkern nach DIN 18503 mit DIN EN 1344 – R1, FP100, A3, T4 entsprechend den Anforderungen der TL Pflaster-StB, flächenbündig mit den angrenzenden Flächen der Gehwege und der Einfahrtfläche hochkant längs versetzt, Sortenbezeichnung: .......................................... Format: .............x....................x.................... mm Farbe:................................., mit Fase*/ ohne Fase*, Oberfläche geschält* / glatt *, Kopfbreite längs gesetzt, auf 20 cm dickem Fundament mit Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, Breite der Rückenstütze 15 cm, versetzen mit enger Fuge. Fugenbreite = ……mm. Die Abstände der seitlichen Bordeinfassungen untereinander sind unter Berücksichtigung der Nennmaße und Fugen der zu pflasternden Fläche so einzumessen, dass Teilstücke vermieden werden. |  |  |
| 4 a | …. lfdm | Bordeinfassung wie vor , jedoch hochkant quer gesetzt mit der Sortenbezeichnung: ............................................ Format: .............x....................x.................... mm Farbe:..................., mit Fase*/ ohne Fase*, Oberfläche geschält* / glatt *, Kopfbreite quer gesetzt, auf Fundament mit Rückenstütze wie vor aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, versetzen mit enger Fuge, Fugenbreite = ……mm. |  |  |
| 4 b | …. lfdm | Bordeinfassung wie vor, jedoch die Pflasterklinker mit Fugenbreite = 10 mm gesetzt. Die Fugen sind mit Mörtel der Gruppe III zu verfugen. |  |  |
| 4 c | …. lfdm | Bordsteine aus................................................. gemäß TL Pflaster-StB Form: …………………………………………….., als Hochbord */ Tiefbord * …........ x ..........mm, auf Fundament mit Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1 wie vor, Dehnungsfugen im Abstand von ca. 10 m, engfugig versetzen. |  |  |
| 5 | …. lfdm | Randanschlüsse / -abschlüsse bei diagonal verlaufenden Verbänden unter Verwendung von Dreiecksteinen herstellen. |  |  |
| 5 a | …. lfdm | Randanschlüsse / -abschlüsse wie vor unter Verwendung von Bischofsmützen herstellen. |  |  |
| 5 b | …. lfdm | Randanschlüsse an schräg bzw. rund verlaufenden Begrenzungen, an Baum- oder Blumenrabatten sowie an Kanal-Schacht-Abdeckungen sind mit Nassschneidegerät passend zu schneiden. Hierbei gilt der rechtwinklige Anfang eines auszulegenden Verbandes (z. B. Läufer- oder Ellenbogenverband), bei dem im Wechsel mit ganzen Klinkern halbe Klinker verwendet werden, nicht als zu vergütender Anschluss. |  |  |
| 6 | …. lfdm | Herstellen von Schnittkanten als Anschluss an Pflasterdecken bei geraden und gebogenen Anschlüssen (z.B. in Kurven) mit Nassschneidegerät. |  |  |
| 6 a | ….m² | Herstellen von ungleichen Anschluss- und Ausgleichflächen in unterschiedlichen Breiten bis ca. 50 cm unter Verwendung vonErgänzungsziegeln, die eine Mindestgröße eines halben Pflasterklinkers haben müssen sowie unter Verwendung von Mosaik-Pflasterklinkern in der Größe ca. 60 x 60 x 52* mm, 62* mm. |  |  |
| 7 | …. lfdm | Herstellen von Dehnungsfugen an Gebäudeanschlüssen, Einbauten, Randeinfassungen, Rinnen und dergleichen nach Angabe bzw. Zeichnung durch Verwendung von dauerhaft elastischemMaterial. |  |  |
| 7 a | …. lfdm | Herstellen von Dehnungsfugen und zugehörigen Randausbildungen zwischen Klinkerpflaster-Flächen in gebundener Ausführung und solchen in ungebundener Ausführung nach Detailzeichnung Blatt .......und besonderer Angabe. |  |  |